Drahtlos Fernbedienter Vibrator/Piepser

Lieferumfang:

1 x Empfänger: Z-01 (Vibration)

1 x Sender: CP-4

1 x Bedienungsanleitung

Kennzeichen:

Drahtlose Steuerung.

Sie können den Empfänger mit Sender (Fernbedienung Kontrolle) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung kontrollieren. Die Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen.

Zuverlässige Kontrolle: Sender (Kodierung) und Empfänger (Dekodierung) benutzen einen 8-Bit Kode.

Ein / einige Sender können ein / einige Empfänger gleichzeitig kontrollieren.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an den gleichen Orten benutzen, können Sie die mit verschiedener Kodes einstellen.

Sender Frequenz :315MHz

Empfänger:

Modell Nr.: Z-01

Modus:Vibration

Decode: Fester Code durch das Löten

Stromversorgung : 1 x 6F22 - 9V Batterie (incl.)

EinheitsMaße: 58mm x 35mm x 14mm

Sender:

Modell Nr.:0021012 (CP-4)

Kanal/Knopf: 4

Symbol des Knopfs: A, B, C, D

Betriebsspannung: 12V(1 x 23A-12V Batterie, kann 12 Monate benutzt werden)

Betriebsstrom: 8mA

Betriebsfrequenz: 315Mhz / 433Mhz

Enkodierung Chip: LX2260

Enkodierung Typ: Festcode durch Löten, bis zu 6561 Kodes

Sendeentfernung: 500m / 1500ft (Theoretisch)

Anpassung Modus: ASK

Betriebstemperatur: -20 ° C bis +70 ° C

Einheit Mass: 85mm x 36mm x 16mm

Gewicht: 40g

Benutzung:

Drücken und halten Sie die Taste A des Sender, der erste Vibrator vom Empfänger vibriert.

Lassen die Taste A frei, der erste Vibrator stoppt.

Drücken und halten Sie die Taste B des Sender, der zweite Vibrator vom Empfänger vibriert.

Lassen die Taste B frei, der erste Vibrator stoppt.

Drücken und halten Sie die Taste C des Sender, der dritte Vibrator vom Empfänger vibriert.

Lassen die Taste C frei, der erste Vibrator stoppt.

Drücken und halten Sie die Taste D des Sender, der vierte Vibrator vom Empfänger vibriert.

Lassen die Taste D frei, der erste Vibrator stoppt.